## Slide 1
チームメンバー
Li-PO Battery
7.4V 2200mAh
Power Supply Unit
Fuse : 20A
DC-DC:OKL-T/3W5NC
Power
Power(7.4V)
4ch Motor Control Board
(DAISEN DSR-1202)
Main Board
Power(5.0V)
Processer
Seeeduino Xiao
Gyro Sensor
Seeeduino Xiao
IR Ring
TSSP58038 x 8
Type-C Covert Module
Type-C to Serial
PWM
Analog
Power
@munachu_artemis
所属
九州ブロック福岡ノード
Vision System
Line ring
S4282-51 x 16
Motor
JMP-BE-3561 x 4
Analog
Analog
Serial
Analog
Analog
Open MV Cam H7
宗中アルテミス
I²C
電源基盤
これまでは、電源を1つのバッテリーから取ると、
モータの電圧降下により、制御部分のリセットが
かかるという問題があったため、電源を制御用、
駆動用と2つに分ける必要がありました。
今年は、安定化にDCDCコンバータを
採用することで、1つのバッテリー
から電源を取ってもモータ
の電圧降下による制御部分
のリセットに対応しました。
これにより、回路の簡易化、
基板の省スペース化を実現
しました。
カメラによるライン制御
超音波センサーで壁との距離を測って
ライン制御をするという制御方法から、
カメラを用いてライン制御をする方法
に変更し、コートの中心方向に移動
するアルゴリズムを実装しました。
常にカメラでコートの中心を取り続け、
ロボットからコートの中心への角度を
算出することによってラインが反応し
たときにコートの中心方向へ移動する
ことが可能になるだけでなく、ライン
にどの角度で乗っても正確にコート内
に移動することが可能になりました。
正確性を求めて
私たちはより正確な動きを実現するために、様々なことを行いました。 まず、ボールセンサを8つ円形に配置し、ベクトルの考え方を適用することで比較的少ないボールセンサで正確なボールの角度を出すことに成功しました。 また、その角度を三角関数を用いたモーター駆動関数に代入することで、カクカクせず滑らかに、そして最短距離でボールに到達することが可能となりました。
円形ライン
今年は、小サイズのラインセンサー数個から
センサー16個を円形に配置したものに変更。
円形することでどのような状態でもラインに
反応するようになりました。
前年からの課題である
「スピードが速すぎて
ラインから出る」
というのも解決し、
スピードを気にせずに
制御ができるように
なりました。
技術の駆使、そして最適化へ
Fusion360やKiCadを用いてほぼすべての部品を独自で設計
しています。また、3DプリンタやCNCを使用することで、
さらに正確に短時間での部品の製作、量産が可能になりました。
基板も、発注基板によって自分たちのロボット
に特化した機能、形のものを実現可能になりました。
技術共有
私たちは、RoboCupJuniorに参加
する上で、技術の共有をすることは必要不可欠であると考え、Twitterのアカウント、ウェブブログを作成し、私たちが持っている技術を公開・共有することにしました。ハードウェア面、ソフトウェア面からの共有をすることも考えているため、ぜひ一度お越しください。
Twitter : @munachu_artemis
Blog : https://asahi-rcj.github.io
Hold sensor
S4282-51 x 1
White LED x 1
スポンサー
・JLCPCB様
発注基板の製作費や送料など、
金銭面でのサポートをしていただ
ています。
・佐賀大deラボ様
3Dプリンタ、レーザーカッター
など の機械を使用させていただく
だけでなく、技術交流の場としても
利用させていただいてます。
使用している主要部品とその理由
・メインマイコン：TJ3B Core
→ブロック式でプログラムを簡単に書くことができるため。
・サブマイコン：Seeduino Xiao×２
→比較的小さなマイコンであり、省スペース化、軽量化に最適だった。
今大会のロボットにはボール制御・ジャイロ制御用として使用。
・ボールセンサ： TSSP58038×８
→近距離、遠距離ともに使え、試合中にボールが見えない状況が
無くなったため。
・ラインセンサ： S4282-51×16
→周りの光に影響を受けずにラインを読み取ることができるため、
照明やロボットの影響による誤作動がないため。
・タッチセンサ：S4282-51×１
→比較的少ないLEDの光量でボールの補足を検知できたため。
・カメラ：Open MV Cam H7×１
→TJ3B Coreと組み合わせて使用するのに適していたため。
Analog
Our blog