## Slide 1: 宗中アルテミス チームメンバー Cap:熊抱 崚太 Robo.1:石原 廉太郎 Robo.2:松田 魁琉
Robo.1
Robo.2
Robo.1
DAISEN
TJ3B Core
ボールセンサx5
DAISEN
6chMCB
モータx4
超音波センサ
x4
Robo.2
DAISEN
TJ3B Core
ラインセンサx4
(光変調フォトIC)
DAISEN
6chMCB
モータx4
超音波センサ
x4
搭載基盤・センサー
Robo.1 |  | Robo.2
DAISEN TJ3B Core | CPU | DAISEN TJ3B Core
DAISEN 6chMCB | モータードライバ | DAISEN 6chMCB
ダイセンモータ(30:1) | モータ(ギア比) | ダイセンモータ(30:1)
BNO055 | ジャイロセンサー | BNO055
9V/12V(1.5V*8) | 電源(制御/駆動) | 9V/12V(1.5V*8)
約1060g | 重量 | 約1098g
21.0cm/18.8cm | 寸法(直径/高さ) | 20.0cm/17.5cm
・・・メイン基板
・・・駆動パーツ
・・・出力基盤
・・・センサ類
・・・入力方向
・・・出力基盤方向
・・・出力方向
ジャイロセンサ
(BNO055)
ジャイロセンサ
(BNO055)
ラインセンサx4
(光変調フォトIC)
前、横に二個、後ろに一個の計五個でほぼすべての方向の検知ができます。
ボールセンサx5
チームメンバー誰でも修理などができるように、基盤やセンサーの構成をほぼ同じにしました。

## Slide 2
ロボットのプログラム(フローチャート)
ラインセンサ
が反応しているか
コート内に移動
無条件ループ
IRセンサが
反応しているか
Yes
No
Yes
追いかける
No
定位置に
存在していないか
Yes
定位置に移動する
No
移動を停止
最初に戻る
ラインセンサの破壊を防ぐために
僕たちの部活では、以前４ピンを使用したラインセンサを作成し、使用していました。しかし、この構造だとハウジングを逆向きに刺したときにラインセンサが破壊されるという問題がありました。
そこで、ラインセンサを5ピンに拡張し、利用しない一つのピンを切ることで逆向きに取り付けられないように改良しました。
↑ラインセンサの従来(左)と現在(右)
3Dプリンタでロボットの軽量化へ
超音波センサによって
どの方向に動けばいいかわかるようになっています。
複数のボールセンサ
によってボールの位置を
正確に確認でき、状況に
合わせた移動ができます。
定位置(ゴール前)に
移動することにより
相手から攻められた時の
対処ができます。
僕たちが利用しているモータには純正の固定具と、ギヤカバーが重いという問題がありました。そこで僕たちは、2機目のロボットに３Dプリンターで製作したモーター固定具とギヤカバーを合体したものを搭載してみました。その結果、部品と固定に使うねじ類を合わせて、1セットあたり約11gも軽量化に成功しました。
→(写真)上:純正固定具とモータ
下:３Dプリンターの固定具とモータ